DEEL 2	STRUCTUREN, TIMMERWERKEN EN SKELETBOUW

# LOT 22	STRUCTUREN EN SKELETBOUW - STAAL

22.20.--.	STRUCTUREN / PRIMAIRE LIJNVORMIGE SYSTEMEN

22.21.00.	PRIMAIRE LIJNVORMIGE SYSTEMEN

## 22.21.70.	Structuren / primaire systemen, spanstaafsystemen, alg.  16-06-11

(28.2) Aa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

#-	Het ontwerp en de berekening van het spanstaafsysteem met aangepaste DETAN software.

-	De levering en plaatsing van de spanstaven, drukstaven, koppelschijven, moffen… van het spanstaafsysteem.

-	Het stellen, regelen en bevestigen van deze elementen en de nodige hulpstukken.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het uitvoeren van een stabiliteitsstudie ter bepaling van de afmetingen, diameters, …

#-	Het voormonteren van de componenten van het spanstaafsysteem

-	De nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

...

###### .15.	Toepassing:

Kruis- en windverbanden bij glasgevels, ophangingen, luifels, …

...

### 22.21.70.¦422.	Structuren / primaire systemen, spanstaafsystemen, staal  16-06-11

(28.2) Ah2

Halfen DETAN-S460 - Spanstaafsysteem in verzinkt staal voor stabilisatie en kruisverbanden in gevelsystemen

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.40.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

#●	Spanstaven.

#●	Druppelvormige vorken.

#●	Verbindingsmoffen.

#●	Koppelschijven.

#●	Kruismoffen.

#●	Drukstaven.

#●	Aansluitstukken.

.22.20.	Opmetingscode:

●	Per stuk, volgens type en afmeting

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Specifieke basisreferenties:

.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.	Geregistreerde normen:

>NBN EN 10020:2000 - R - FR,EN,DE - Definitie en indeling van staalsoorten = EN 10020:2000 [3e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.080.20]

>NBN EN ISO 3506-1:2010 - R - FR,EN,DE - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van corrosievast staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden [ISO 3506-1:1997] = EN ISO 3506-1:2009 [2e uitg.] [ICS: 21.060.10]

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen v/h systeem :

.31.10.	Beschrijving van het systeem: [DETAN-S460]

Spanstaafsysteem bestaande uit spanstaven, tussenliggende verbindingsmoffen, druppelvormige vorken, moeren, vergrendelingsspillen en veiligheidsringen.

Alle componenten en hulpstukken zijn afkomstig van hetzelfde merk / leverancier.

Het systeem heeft een geldige Europese, technische goedkeuring ETA-05/0207

.31.11.	Spanstaven

De spanstaven  zijn beschikbaar in verschillende diameters en lengtes en kunnen met verbindingsmoffen tot grotere systeemlengtes verbonden worden.

-	Type:	ronde staaf aan beide uiteinden voorzien van resp. linkse en rechtse metrische schroefdraad  zodat de juiste spanning kan ingesteld worden door aan de trekstaaf te draaien.

-	Identificatie:	alle staven worden gelabeld met #project- en#  productspecifieke informatie zoals systeemlengte, systeemgrootte

-	Vorm:	op de staven zijn steeksleutelvlakken aangebracht voor het betrouwbaar aandraaien

#-	Materiaal:	staal S355J2 - thermisch verzinkt [M6 - M12] [DETAN-S460]

>NBN EN 10025-2:2000 - R - NL,EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal  [3e uitg.] [ICS: 77.140.10, 77.140.45; 77.140.50]

#-	Materiaal:	staal S460N - thermisch verzinkt [M16 - M95] [DETAN-S460]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR, EN, DE - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaal gegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal  [3e uitg.] [ICS: 77.140.10; 77.140.50]

-	Afmetingen:	diameter en overige afmetingen van de staven worden bepaald volgens de stabiliteitsstudie en zijn in overeenstemming met bijlagen van de Technische Goedkeuring  ETA-05/0207

.31.12.	Bevestigingsvorken voor spanstaaf:

-	Type:	Druppelvormige vork die geleidelijk overgaat in de trekstaaf, zodat een esthetisch geheel bekomen wordt. Bij elke spanstaaf worden 2 vorken geleverd resp. met linkse en rechtse draad en kleurmarkering. Elke vork is voorzien van een contramoer, een vergendelingsspil en 2 veiligheidsringen

.31.13.	Verbindingsmoffen:

-	Type:	Verbindingsmof, cilindervormig met linkse en rechtse inwendige metrische schroefdraad, aangepast aan de diameters van de spanstaven

.31.14.	Moffen met verbindingsoog:

-	Type:	Verbindingsmof, cilindervormig met linkse en rechtse inwendige metrische schroefdraad, aangepast aan de diameters van de spanstaven, voorzien van ophangoog voor de bevestiging van een verticale spanstaaf.

.31.15.	Kruismoffen:

-	Type:	Op plaatsen waar 2 spanstaven elkaar moeten kruisen in hetzelfde vlak worden kruismoffen voorzien met een centrale opening waardoorheen een spanstaaf van dezelfde diameter  als de verbonden spanstaven gemonteerd wordt.

.31.16.	Koppelschijven:

-	Type:	Ronde koppelschijf met open kern, waarop 4 tot 8 spanstaven worden aangesloten. De hoek tussen de staven onderling moet minimaal 40° bedragen.

.31.17.	Drukstaven:

-	Type	drukstaven met dunwandige kokers, aan beide uiteinden voorzien van aangelaste conus met draadeinde

.31.18.	Aansluitstukken:

-	Type	Om het spanstaafsysteem te bevestigen aan de constructie worden aangepaste aansluitstukken voorzien. 
De posities van de aansluitstukken zijn aangeduid op de plannen.
De afmetingen van de aansluitstukken worden afgestemd op de diameter van het  spanstaafsysteem. (volgens technische fiche)

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21.	Spanstaafsysteem : [Halfen DETAN]

#-	Fabrikant:	Halfen

#-	Merk / type:	DETAN-S460

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen van het spanstaafsysteem:

-	Staaf (Ø - L min  - L max ):	#10 mm - 250 - 6060 mm #12 mm - 310 - 6070 mm
#16 mm - 360 - 12080 mm #20 mm - 440 - 12100 mm
#24 mm - 520 - 12120 mm #27 mm - 560 - 12140 mm
#30 mm - 600 - 12140 mm #36 mm - 700 - 12170 mm
#42 mm - 810 - 12220 mm #48 mm - 940 - 12260 mm
#52 mm - 990 - 12270 mm #56 mm - 1050 - 12290 mm
#60 mm - 1160 - 12320 mm #76 mm - 1480 - 15430 mm
#85 mm - 1640 - 15480 mm #95 mm - 1810 - 15530 mm

-	Overige systeemafmetingen:	volgens technische fiche fabrikant

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Stabiliteit:

-	Max. toelaatbare belasting NR,d:	#21,3 kN [Ø 10 mm]
#30,9 kN [Ø 12 mm]

#70,5 kN [Ø 16 mm]
#110,2 kN [Ø 20 mm]
#158,6 kN [Ø 24 mm]
#206,7 kN [Ø 27 mm]
#252,3 kN [Ø 30 mm] #367,5 kN [Ø 36 mm]
#504,4 kN [Ø 42 mm] #662,9 kN [Ø 48 mm]
#791,0 kN [Ø 52 mm] #913,5 kN [Ø 56 mm]
#1063 kN [Ø 60 mm] #1750 kN [Ø 76 mm]
#2227 kN [Ø 85 mm] #2823 kN [Ø 95 mm]

-	Toepassingsvoorwaarden:	in overeenstemming met Europese Goedkeuring ETA -05/207

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

Het spanstaafsysteem wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De bevestigingsplannen worden opgesteld op basis van de stabiliteitsstudie en goedgekeurd door de architect.

###### .44.	Plaatsingswijze:

.44.10.	Detailplan:

...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De spanstaafsystemen en bijhorende uitvoering zijn goedgekeurd via een geldige Europese keuring: ETA-05/0207.

De producent van het systeem beschikt over een geldig ISO9001 Certificaat - Nr. QS-281 HH.

### 22.21.70.¦423.	Structuren / primaire systemen, spanstaafsystemen, RVS  16-06-11

(41.9) Xt7

Halfen DETAN-E - Spanstaafsysteem in RVS voor stabilisatie en kruisverbanden in gevelsystemen

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

.21.50.	Forfaitaire hoeveelheid. [FH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

#●	Spanstaven.

#●	Druppelvormige vorken.

#●	Verbindingsmoffen.

#●	Koppelschijven.

#●	Kruismoffen.

#●	Drukstaven.

#●	Aansluitstukken.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk, volgens type en afmeting

##### .30.	MATERIALEN

###### .30.	Specifieke basisreferenties:

.30.30.	Normen en technische referentiedocumenten:

.30.32.	Geregistreerde normen:

>NBN EN 10020:2000 - R - FR,EN,DE - Definitie en indeling van staalsoorten = EN 10020:2000 [3e uitg.] [ICS: 01.040.77; 77.080.20]

>NBN EN ISO 3506-1:2010 - R - FR,EN,DE - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van corrosievast staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden [ISO 3506-1:1997] = EN ISO 3506-1:2009 [2e uitg.] [ICS: 21.060.10]

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen v/h systeem:

.31.10.	Beschrijving van het systeem: [DETAN-E]

Spanstaafsysteem van roestvaststaal bestaande uit spanstaven, tussenliggende verbindingsmoffen, druppelvormige vorken, moeren, vergrendelingsspillen en veiligheidsringen.

Alle componenten en hulpstukken zijn afkomstig van hetzelfde merk / leverancier.

Het systeem heeft een geldige technische type goedkeuring S-WUE 980540

.31.11.	Spanstaven:

De spanstaven  zijn beschikbaar in verschillende diameters en lengtes en kunnen met verbindingsmoffen tot grotere systeemlengtes verbonden worden.

-	Type:	ronde staaf aan beide uiteinden voorzien van resp. linkse en rechtse metrische schroefdraad  zodat de juiste spanning kan ingesteld worden door aan de trekstaaf te draaien

-	Identificatie:	alle staven worden gelabeld met# project- en# productspecifieke informatie zoals systeemlengte, systeemgrootte

-	Vorm:	op de staven  zijn steeksleutelvlakken aangebracht voor het betrouwbaar aandraaien

-	Materiaal:	RVS staal A4 : Cr/NI/Mo 22/5/3 mat.nr. 14462 [M6 - M30] [DETAN-E]

>NBN EN 10088-2:2005 - R - FR,EN, D - Corrosievaste staalsoorten - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievast staal voor algemeen gebruik  [3e uitg.] [ICS: 77.140.20, 77.140.50]

-	Afmetingen:	diameter en overige afmetingen van de staven worden bepaald volgens de stabiliteitsstudie en zijn in overeenstemming met de Technische Typekeuring S-WUE 980540

.31.12.	Bevestigingsvorken voor spanstaaf:

-	Type:	Druppelvormige vork die geleidelijk overgaat in de trekstaaf, zodat een esthetisch geheel bekomen wordt. Bij elke spanstaaf worden 2 vorken geleverd resp. met linkse en rechtse draad en kleurmarkering. Elke vork is voorzien van een contramoer, een vergendelingsspil en 2 veiligheidsringen.

.31.13.	Verbindingsmoffen:

-	Type:	verbindingsmof, cilindervormig met linkse en rechtse inwendige metrische schroefdraad, aangepast aan de diameters van de spanstaven.

.31.14.	Moffen met verbindingsoog:

-	Type:	verbindingsmof, cilindervormig met linkse en rechtse inwendige metrische schroefdraad, aangepast aan de diameters van de spanstaven, voorzien van ophangoog voor de bevestiging van een verticale spanstaaf

.31.15.	Kruismoffen:

-	Type:	op plaatsen waar 2 spanstaven elkaar moeten kruisen in hetzelfde vlak worden kruismoffen voorzien met een centrale opening waardoorheen een spanstaaf van dezelfde diameter  als de verbonden spanstaven gemonteerd wordt

.31.16.	Koppelschijven:

-	Type:	ronde koppelschijf met open kern, waarop 4 tot 8 spanstaven worden aangesloten
de hoek tussen de staven onderling moet minimaal 40° bedragen

.31.17.	Drukstaven:

-	Type:	drukstaven met dunwandige kokers, aan beide uiteinden voorzien van aangelaste conus met draadeinde

.31.18.	Aansluitstukken:

-	Type:	Om het spanstaafsysteem te bevestigen aan de constructie worden aangepaste aansluitstukken voorzien. 
De posities van de aansluitstukken zijn aangeduid op de plannen.
De afmetingen van de aansluitstukken worden afgestemd op de diameter van het  spanstaafsysteem. (volgens technische fiche)

.31.20.	Basiskenmerken:

#1.31.21.	Spanstaafsysteem : [Halfen]

#-	Fabrikant:	Halfen

#-	Merk / type:	DETAN-E

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

.31.42.	Maateigenschappen van het spanstaafsysteem:

-	Staaf (Ø - L min  - L max ):	#6 mm - 190 - 3040 mm #8 mm - 210 - 6050 mm
#10 mm - 250 - 6060 mm #12 mm - 310 - 6070 mm
#16 mm - 360 - 6080 mm #20 mm - 440 - 6100 mm
#24 mm - 520 - 6120 mm #27 mm - 560 - 6140 mm
#30 mm - 600 - 6140 mm

-	Overige systeemafmetingen:	volgens technische fiche fabrikant

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER 1 Stabiliteit:

-	Max. toelaatbare belasting Zd:	#8,2 kN [Ø 6 mm] #14,7 kN [Ø 8 mm]
#23 kN [Ø 10 mm] #33,1 kN [Ø 12 mm]
#58,9 kN [Ø 16 mm] #92 kN [Ø 20 mm]
#133 kN [Ø 24 mm] #168 kN [Ø 27 mm]
#207 kN [Ø 30 mm]

-	Toepassingsvoorwaarden:	in overeenstemming met type Goedkeuring S-WUE 980540

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

Het spanstaafsysteem wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De bevestigingsplannen worden opgesteld op basis van de stabiliteitsstudie en goedgekeurd door de architect.

###### .44.	Plaatsingswijze:

.44.10.	Detailplan:

...

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De spanstaafsystemen en bijhorende uitvoering zijn goedgekeurd via een typekeuring S-WUE 980540.

De producent van het systeem beschikt over een geldig ISO9001  Certificaat - Nr. QS-281 HH.

# HALFEN-posten voor de meetstaat

Halfen DETAN-S460 - Spanstaafsysteem in verzinkt staal voor stabilisatie en kruisverbanden in gevelsystemen

#### #P1	DETAN-S460 Spanstaven [materiaal] [Ø ds  10 - 12 mm] [lengte]	[FH]	[st]

#### #P1	DETAN-S460 Spanstaven [materiaal] [Ø ds  16 - 95 mm] [lengte]	[FH]	[st]

#### #P2	DETAN-S460 Druppelvormige vorken voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P3	DETAN-S460 Verbindingsmoffen voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P4	DETAN-S460 Koppelschijven voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P5	DETAN-S460 Kruismoffen voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P6	DETAN-S460 Drukstaven voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P7	DETAN-S460 Aansluitstukken voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

Halfen DETAN-E - Spanstaafsysteem in RVS voor stabilisatie en kruisverbanden in gevelsystemen

#### #P1	DETAN-E RVS spanstaven [Ø ds  6 - 30 mm] [lengte]	[FH]	[st]

#### #P2	DETAN-E Druppelvormige vorken voor spanstaafsysteem[materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P3	DETAN-E Verbindingsmoffen voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P4	DETAN-E Koppelschijven voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P5	DETAN-E Kruismoffen voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P6	DETAN-E Drukstaven voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

#### #P7	DETAN-E Aansluitstukken voor spanstaafsysteem [materiaal] [afmetingen]	[FH]	[st]

HALFEN NV handelt als Leviat

Borkelstraat 131

BE-2900 Schoten

Tel.: 03 658 07 20

Fax.: 03 658 15 33

www.halfen.be – www.leviat.com

info.halfen.be@leviat.com